## Slide 1
Controllo MPC di un sistema
energetico industriale
Rinnovabili, batteria e idrogeno gestiti ora per ora con un modello
di ottimizzazione (MILP) risolto con Pyomo

## Slide 2
Gestire un impianto energetico
senza sprecare né soldi né energia
Un impianto industriale produce energia da fonte rinnovabile, ha una batteria e un sistema a idrogeno, ed è collegato alla rete elettrica.
Ogni ora bisogna decidere: quanta energia comprare o vendere, quanto caricare la batteria, quanto produrre o consumare idrogeno.
L'obiettivo è minimizzare il costo, senza mai lasciare l'edificio senza energia e sprecando il meno possibile la produzione rinnovabile.
4 OBIETTIVI DA RISPETTARE
OGNI ORA
a
Minimizzare il costo netto di mercato
b
Soddisfare sempre il carico dell'edificio
c
Batteria sempre tra il 10% e il 90%
d
Minimizzare lo spreco di rinnovabile

## Slide 3
Come è fatto l'impianto

## Slide 4
Da dove vengono i dati
RINNOVABILE
res_1_year_pu.mat
Produzione fotovoltaica ed eolica, un anno intero ora per ora, in valori per unità (0-1) della potenza nominale.
CARICO
buildings_load.mat
Consumi dell'edificio ora per ora, in energia oraria (kWh), convertiti in potenza media (MW).
PREZZO DI VENDITA
PUN_2022.mat
Prezzo unico nazionale dell'energia, un valore di mercato reale per ogni ora dell'anno.

## Slide 5
Decidere guardando avanti, un'ora alla volta
L'MPC è un algoritmo intelligente che usa un modello matematico per prevedere il comportamento futuro di un sistema lungo un certo arco di tempo.
A ogni passo, calcola la sequenza di azioni ottimale per raggiungere l'obiettivo, scartando le opzioni che violano i limiti fisici e di sicurezza del sistema (vincoli).
Di questa sequenza applica solo la prima mossa, dopodiché acquisisce i nuovi dati reali e ripete da capo l'intero calcolo per l'istante successivo (orizzonte recedente).
ora corrente
(dato vero)
finestra di 24 ore ricalcolata ad ogni passo →

## Slide 6
1
Si calcola il piano ottimo per 24 ore
usando le previsioni disponibili in quel momento
→
2
Si applica solo la decisione della 1ª ora
quella per cui, per costruzione, si usa il dato vero
→
3
Si aggiorna lo stato reale
il nuovo livello di batteria e idrogeno diventa il punto di partenza
→
4
Si ricalcola tutto per l'ora successiva
con dati più aggiornati, invece di seguire un piano vecchio
6

## Slide 7
Un problema di ottimizzazione
Ad ogni ora, per calcolare la finestra di 24 ore, si costruisce un modello matematico con Pyomo e lo si risolve con un solver (Gurobi o HiGHS). Il modello ha tre parti:
VARIABILI
Cosa può decidere il modello
Quanta energia importare, esportare, caricare o scaricare, produrre o consumare come idrogeno, ora per ora.
VINCOLI
Cosa non può violare
Il bilancio di potenza, i limiti di rete, batteria e idrogeno, gli stati minimi e massimi ammessi.
OBIETTIVO
Cosa deve minimizzare
Il costo netto di mercato, più una penalità per ogni MW di rinnovabile sprecato.

## Slide 8
Le variabili, ora per ora
Potenze continue [MW]
P_import, P_export, P_curtailment, P_charge, P_discharge, P_electrolyzer, P_fuel_cell
Stati degli accumuli
SoC (batteria) e SoH (idrogeno): frazione tra 0 e 1, con i limiti minimo e massimo del progetto
Interruttori binari (0 o 1)
delta_grid, delta_battery, delta_electrolyzer, delta_fuel_cell: impediscono scelte contraddittorie nella stessa ora

## Slide 9
Il vincolo più importante: il bilancio di potenza
In ogni ora, tutta l'energia che entra nel sistema deve uguagliare esattamente tutta l'energia che esce.
ENTRA NEL SISTEMA
Rinnovabile non sprecata
+ Energia comprata dalla rete
+ Energia dalla fuel cell
+ Scarica della batteria
=
ESCE DAL SISTEMA
Carico dell'edificio
+ Energia venduta alla rete
+ Energia all'elettrolizzatore
+ Carica della batteria
9

## Slide 10
Batteria e idrogeno: la stessa logica
BATTERIA
1 MW
potenza
1 MWh
capacità
95%
rendimento
Il livello di carica di ogni ora dipende da quello dell'ora prima. Caricare fa perdere un po' di energia; scaricare ne richiede un po' di più di quella che esce davvero: sono le normali perdite di ogni batteria reale.
SISTEMA A IDROGENO
20 MWh
capacità
10 MW
elettr. / fuel cell
73% / 65%
rendimento
Stessa idea della batteria: produrre idrogeno (elettrolizzatore) lo riempie, consumarlo (fuel cell) lo svuota. I due non possono funzionare nella stessa ora.
10

## Slide 11
La funzione obiettivo: cosa vogliamo minimizzare
Costo totale = spesa per comprare − ricavo dal vendere + penalità per lo spreco
La penalità per lo spreco (curtailment) non è un costo di mercato reale: è un numero scelto per orientare il modello.
Nello script principale vale 1000 EUR/MWh, molto più dei prezzi normali (circa 500 EUR/MWh): il modello preferisce quasi sempre caricare la batteria, fare idrogeno o vendere in rete piuttosto che sprecare energia.
In una variante di prova (es.py) questo valore è stato abbassato a 0.01 EUR/MWh, quasi zero, per vedere cosa succede se il freno economico allo spreco viene tolto.
1

## Slide 12
Il ciclo di simulazione, ora per ora
1
Prepara i dati della finestra
(previsione + valore vero dell'ora corrente)
→
2
Risolve il modello MILP
sulle prossime 24 ore
→
3
Applica solo
la 1ª decisione
→
4
Aggiorna lo stato reale
(batteria e idrogeno)
→
5
Calcola il costo
con i dati veri
si ripete per ogni ora simulata
Nel codice questo ciclo è la funzione run_mpc_simulation, che chiama solve_mpc_step ad ogni ora.
12

## Slide 13
Come è organizzato lo script
main()
Mette in fila tutti i passi:
argomenti → dati → solver →
simulazione → CSV e grafico
load_project_data()
legge i file .mat e prepara i dati
select_solver()
trova un solver Pyomo disponibile
run_mpc_simulation()
ripete il ciclo ora per ora
solve_mpc_step()
costruisce e risolve il modello MILP di una finestra
save_results_csv() / create_plots()
salvano la tabella oraria e il grafico riassuntivo
13

## Slide 14
Gli esperimenti condotti
Per capire come si comporta il sistema, la simulazione sull'intero anno (6529 ore) è stata ripetuta in 4 scenari, ognuno risolto sia con Gurobi che con HiGHS:
A
Baseline
SoC / SoH iniziali a metà (0.50 / 0.50)
B
Accumuli vuoti
SoC / SoH iniziali al minimo (0.10 / 0.00)
C
Accumuli pieni
SoC / SoH iniziali al massimo (0.90 / 1.00)
D
Penalità bassa
Come C, ma penalità curtailment quasi nulla (0.01)
G
Gurobi (solver commerciale)
H
HiGHS (solver open-source)
14

## Slide 15
Il costo cambia pochissimo tra scenari e solver
Chart: EUR
| A · Baseline | B · Vuoto | C · Pieno | D · Penalità bassa
Gurobi | 9.6761 | 9.68 | 9.6725 | 9.6726
HiGHS | 9.6763 | 9.6801 | 9.6725 | 9.6725
0 MWh
curtailment in TUTTI e 4 gli scenari, con entrambi i solver
< 0,01%
differenza di costo tra Gurobi e HiGHS
16

## Slide 16
Una scoperta inattesa
Nello scenario D la penalità sul curtailment è stata abbassata a quasi zero, aspettandosi più spreco di rinnovabile.
Invece il curtailment resta a zero anche in questo scenario, sull'intero anno.
Il motivo: su base annuale batteria, idrogeno ed export in rete offrono sempre abbastanza spazio per assorbire la produzione rinnovabile, anche quando gli accumuli partono già pieni.
Il curtailment si osserva solo in un test sintetico dedicato (ultimo_test.py), costruito apposta con accumuli pieni e produzione rinnovabile molto più alta del carico.
17

## Slide 17
Grazie per l'attenzione