## Slide 1
Controllo MPC di un sistema
energetico industriale
Rinnovabili, batteria e idrogeno gestiti ora per ora con un modello
di ottimizzazione (MILP) risolto con Pyomo
--Claudia Lara Cordova

## Slide 2
Gestire un impianto energetico
senza sprecare né soldi né energia
Un impianto industriale produce energia da fonte rinnovabile, ha una batteria e un sistema a idrogeno, ed è collegato alla rete elettrica.
Ogni ora bisogna decidere: quanta energia comprare o vendere, quanto caricare la batteria, quanto produrre o consumare idrogeno.
L'obiettivo è minimizzare il costo, senza mai lasciare l'edificio senza energia e sprecando il meno possibile la produzione rinnovabile.
4 OBIETTIVI DA RISPETTARE
OGNI ORA
a
Minimizzare il costo netto di mercato
b
Soddisfare sempre il carico dell'edificio
c
Batteria sempre tra il 10% e il 90%
d
Minimizzare lo spreco di rinnovabile

## Slide 3
Come è fatto l'impianto

## Slide 4
Gestire un impianto energetico
senza sprecare né soldi né energia
4 OBIETTIVI DA RISPETTARE
OGNI ORA
a
Minimizzare il costo netto di mercato
b
Soddisfare sempre il carico dell'edificio
c
Batteria sempre tra il 10% e il 90%
d
Minimizzare lo spreco di rinnovabile

## Slide 5
Da dove vengono i dati
RINNOVABILE
res_1_year_pu.mat
Produzione fotovoltaica ed eolica, un anno intero ora per ora.
CARICO
buildings_load.mat
Consumi dell'edificio ora per ora, in energia oraria (kWh), convertiti in potenza media (MW).
PREZZO DI VENDITA
PUN_2022.mat
Prezzo unico nazionale dell'energia, un valore di mercato reale per ogni ora dell'anno.

## Slide 6
Decidere guardando avanti, un'ora alla volta
L'MPC è un algoritmo intelligente che usa un modello matematico per prevedere il comportamento futuro di un sistema lungo un certo arco di tempo.
A ogni passo, calcola la sequenza di azioni ottimale per raggiungere l'obiettivo, scartando le opzioni che violano i limiti fisici e di sicurezza del sistema (vincoli).
Di questa sequenza applica solo la prima mossa, dopodiché acquisisce i nuovi dati reali e ripete da capo l'intero calcolo per l'istante successivo (orizzonte recedente).
ora corrente
(dato vero)
finestra di 24 ore ricalcolata ad ogni passo →

## Slide 7
1
Si calcola il piano ottimo per 24 ore
usando le previsioni disponibili in quel momento
→
2
Si applica solo la decisione della 1ª ora
quella per cui, per costruzione, si usa il dato vero
→
3
Si aggiorna lo stato reale
il nuovo livello di batteria e idrogeno diventa il punto di partenza
→
4
Si ricalcola tutto per l'ora successiva
con dati più aggiornati, invece di seguire un piano vecchio
6

## Slide 8
Un problema di ottimizzazione
Ad ogni ora, per calcolare la finestra di 24 ore, si costruisce un modello matematico con Pyomo e lo si risolve con un solver (Gurobi o HiGHS). Il modello ha tre parti:
VARIABILI
Cosa può decidere il modello
Quanta energia importare, esportare, caricare o scaricare, produrre o consumare come idrogeno, ora per ora.
VINCOLI
Cosa non può violare
Il bilancio di potenza, i limiti di rete, batteria e idrogeno, gli stati minimi e massimi ammessi.
OBIETTIVO
Cosa deve minimizzare
Il costo netto di mercato, più una penalità per ogni MW di rinnovabile sprecato.

## Slide 9
Le variabili, ora per ora
Variabili continue
Potenze [MW]: P_import, P_export, P_curtailment, P_charge, P_discharge, P_electrolyzer, P_fuel_cell
Stati [0-1]: SoC (batteria), SoH (idrogeno)
Interruttori binari (0 o 1)
delta_grid, delta_battery, delta_electrolyzer, delta_fuel_cell: impediscono scelte contraddittorie nella stessa ora

## Slide 10
Il vincolo più importante: il bilancio di potenza
In ogni ora, tutta l'energia che entra nel sistema deve uguagliare esattamente tutta l'energia che esce.
ENTRA NEL SISTEMA
Rinnovabile non sprecata
+ Energia comprata dalla rete
+ Energia dalla fuel cell
+ Scarica della batteria
=
ESCE DAL SISTEMA
Carico dell'edificio
+ Energia venduta alla rete
+ Energia all'elettrolizzatore
+ Carica della batteria

## Slide 11
Batteria e idrogeno: la stessa logica
BATTERIA
1 MW
potenza
1 MWh
capacità
95%
rendimento
lo stato di carica di un'ora dipende direttamente dal livello dell’ora
precedente, aumentando in caso di carica e diminuendo in fase di scarica.
SISTEMA A IDROGENO
20 MWh
capacità
10 MW
elettr. / fuel cell
73% / 65%
rendimento
elettrolizzatore e fuel cell non possono funzionare contemporaneamente nella stessa ora

## Slide 12
La funzione obiettivo: cosa vogliamo minimizzare
Costo totale = costo import − ricavo export + penalità curtailment
La penalità per lo spreco (curtailment) non è un costo di mercato reale: è un numero scelto per orientare il modello.
Nello script principale vale 1000 EUR/MWh il modello preferisce quasi sempre caricare la batteria, fare idrogeno o vendere in rete piuttosto che sprecare energia.
In una variante di prova (es.py) questo valore è stato abbassato a 0.01 EUR/MWh, quasi zero, per vedere cosa succede se il freno economico allo spreco viene tolto.
1

## Slide 13
Il ciclo di simulazione, ora per ora
1
Prepara i dati della finestra
(previsione + valore vero dell'ora corrente)
→
2
Risolve il modello MILP
sulle prossime 24 ore
→
3
Applica solo
la 1ª decisione
→
4
Aggiorna lo stato reale
(batteria e idrogeno)
→
5
Calcola il costo
con i dati veri
si ripete per ogni ora simulata
Nel codice questo ciclo è la funzione run_mpc_simulation, che chiama solve_mpc_step ad ogni ora.

## Slide 14
Come è organizzato lo script
main()
Mette in fila tutti i passi:
argomenti → dati → solver →
simulazione → CSV e grafico
load_project_data()
legge i file .mat e prepara i dati
select_solver()
trova un solver Pyomo disponibile
run_mpc_simulation()
ripete il ciclo ora per ora
solve_mpc_step()
costruisce e risolve il modello MILP di una finestra
save_results_csv() / create_plots()
salvano la tabella oraria e il grafico riassuntivo

## Slide 15
Gli esperimenti condotti
Per capire come si comporta il sistema, la simulazione sull'intero anno (6529 ore) è stata ripetuta in 4 scenari, ognuno risolto sia con Gurobi che con HiGHS:
A
Baseline
SoC / SoH iniziali a metà (0.50 / 0.50)
B
Accumuli vuoti
SoC / SoH iniziali al minimo (0.10 / 0.00)
C
Accumuli pieni
SoC / SoH iniziali al massimo (0.90 / 1.00)
D
Penalità bassa
Come C, ma penalità curtailment quasi nulla (0.01)
G
Gurobi (solver commerciale)
H
HiGHS (solver open-source)

## Slide 16
Produzione rinnovabile e carico
Nera – Carico | P_ul, la domanda dell'edificio, non controllabile: va sempre soddisfatta (obiettivo b).
Verde – Rinnovabili | P_pv + P_w effettivamente usata (PV 4 MW + eolico 8 MW). Molto variabile, spesso sotto il carico.
Arancione – Curtailment | Energia rinnovabile sprecata P_c. Resta a zero: il sistema non butta mai via rinnovabile.

## Slide 17
Linea | Sopra lo zero (+) | Sotto lo zero (−)
Blu – Rete | importazione (max 12 MW) | esportazione (max 10 MW)
Verde – Batteria | scarica | carica
Rossa – Idrogeno | fuel cell (H₂ → energia) | elettrolizzatore (energia → H₂)
Scambi controllati

## Slide 18
Linea | Significato
Blu – SoC batteria | stato di carica della batteria
Arancione – SoH idrogeno | livello del serbatoio H₂
Linee tratteggiate/punteggiate | limiti 10% e 90% imposti alla batteria (obiettivo c).
Livello degli accumuli

## Slide 19
Il costo cambia pochissimo tra scenari e solver
Chart: EUR
| A · Baseline | B · Vuoto | C · Pieno | D · Penalità bassa
Gurobi | 9.6761 | 9.68 | 9.6725 | 9.6726
HiGHS | 9.6763 | 9.6801 | 9.6725 | 9.6725
0 MWh
curtailment in TUTTI e 4 gli scenari, con entrambi i solver
< 0,01%
differenza di costo tra Gurobi e HiGHS

## Slide 20
Una scoperta inattesa
Nello scenario D la penalità sul curtailment è stata abbassata a quasi zero, aspettandosi più spreco di rinnovabile.
Invece il curtailment resta a zero anche in questo scenario, sull'intero anno.
Il motivo: su base annuale batteria, idrogeno ed export in rete offrono sempre abbastanza spazio per assorbire la produzione rinnovabile, anche quando gli accumuli partono già pieni.

## Slide 21
Riepilogo, componente per componente
RINNOVABILI
Mai sprecate: il curtailment resta sempre a zero, in ogni scenario testato.
BATTERIA
Solo un cuscinetto: resta quasi sempre attaccata ai limiti 10% e 90%.
IDROGENO
Quasi sempre ferma: il rendimento troppo basso non la rende conveniente.
RETE
Assorbe il grosso: importa energia nell'89% delle ore dell'anno.
EDIFICIO
Sempre soddisfatto: il carico non è mai in discussione.

## Slide 22
Grazie per l'attenzione